## Slide 1
Uptake～Apical
i) Wash&pre-incubate
2
3
wash tray2～3で繰り返す
25 mLの37℃ HBSSが入ったwash trayを3枚用意する
① insertをwash trayに移し、insertからshipping mediumをアスピレートする
② insertに150 μLの37℃ HBSSを入れる
150 μL 37℃ HBSS
④ Pre-incubate
37℃ HBSS
1
Shipping medium
ii) Assay
insertからpre-incubation solutionをアスピレートし、Dosing Solutionを入れる
(* MATE1, MATE2Kは100 μLの37℃ HBSSで1回washした後にDosing Soltionを入れる)
100 μL Dosing Solution
37℃ incubatorへ
(5 min)
iii) Stop&wash
① i) Wash&Pre-incubateの①～③の操作を行う。* Cold PBSを使用 (wash tray 1～4)
② wash後、insertの底部を拭き、空のbottom plateへ移す
25 mLのcold PBSが入ったwash trayを4枚用意する
1～4
100 μL extraction solution
37℃ incubatorへ
(15 min. * MATE1, MATE2Kは20 min)
元のトレイからshipping mediumを
アスピレートする
アスピレート
Wash tray 3
③ insertのwash bufferをアスピレートしinsertの底部を拭いた後、150 μLのpre-incubation solutionを入れて
空のトレイへ移す
150 μL 37℃ pre-incubation solution
Quick Manual
2018/04

## Slide 2
Uptake～Basal
i) Wash&pre-incubate
2
3
wash tray2～3で繰り返す
25 mLの37℃ HBSSが入ったwash trayを3枚用意する
① insertをwash trayに移し、insertからshipping mediumをアスピレートする
② insertに150 μLの37℃ HBSSを入れる
150 μL 37℃ HBSS
③ insertのwash bufferをアスピレートし、37℃のPre-incubation solutionを150 μL入れ、37℃のpre-incubation solutionを
加えた元のプレートに移す
④ Pre-incubate
insertを移す
元のトレイからshipping mediumをアスピレートし、
37℃ pre-incubation solutionを25 mL加える
1. アスピレート
2. 25 mL 37℃
pre-incubation Solution
1. アスピレート
2. 150 μL 37℃
pre-incubation solution
Wash tray 3
37℃ HBSS
1
Shipping medium
ii) Assay
insertからpre-incubation solutionをアスピレートしinsertの底部を拭いた後、Dosing Solutionが入ったdosing plateへ移す
300 μL Dosing Solution
37℃ incubatorへ
(5 min)
iii) Stop&wash
①insertの底部を拭いた後、 i) Wash&Pre-incubateの①～③の操作を行う。* Cold PBSを使用 (wash tray 1～4)
② wash後、insertの底部を拭き、空のbottom plateへ移す
25 mLのcold PBSが入ったwash trayを4枚用意する
1～4
100 μL extraction solution
37℃ incubatorへ
（15 min)
Quick Manual
2018/04
* 25 mLよりも多いと、この後の操作においてコンタミネーションの原因となりますのでできるだけ正確に入れてください
* 25 mLよりも多いと、この後の操作においてコンタミネーションの原因となりますのでできるだけ正確に入れてください

## Slide 3
i) Wash&pre-incubate
2
3
wash tray2～3で繰り返す
25 mLの37℃ HBSSが入ったwash trayを3枚用意する
① insertをwash trayに移し、insertからshipping mediumをアスピレートする
② insertに150 μLの37℃ HBSSを入れる
150 μL 37℃ HBSS
③ insertのwash bufferをアスピレートし、37℃のPre-incubation solutionを150 μL入れ、37℃のpre-incubation solutionを
加えた元のプレートに移す
④ Pre-incubate
insertを移す
元のトレイからshipping mediumをアスピレートし、
37℃ pre-incubation solutionを25 mL加える
1. アスピレート
2. 25 mL 37℃
pre-incubation Solution
1. アスピレート
2. 150 μL 37℃
pre-incubation solution
Wash tray 3
37℃ HBSS
1
Shipping medium
ii) Assay
① insertからpre-incubation solutionをアスピレートしinsertの底部を拭いた後、空のトレイへ移す
37℃ incubatorへ
（90 min)
37℃ incubatorへ
(30 min)
Transcellular
② insertに150 μLのapical receiving solutionを入れ、300 μLのdosing solutionが入ったdosing plateへ移す。
150 μL Apical receiving solution
300 μL Dosing plate
Quick Manual
2018/04
* 25 mLよりも多いと、この後の操作においてコンタミネーションの原因となりますのでできるだけ正確に入れてください
* 25 mLよりも多いと、この後の操作においてコンタミネーションの原因となりますのでできるだけ正確に入れてください
* Insertを重ねる時は角から順番に入れていくと気泡が入りにくいです
* 万が一、気泡が入ってしまってもやり直す事はしないでください。コンタミネーションの原因となります。
* 気泡が入った場合にはプレートの上に重たいものをのせて気泡を端に寄せてください

## Slide 4
iii) Stop&wash
①insertの底部を拭いた後、 空のトレイに移し、素早くinsertのapical receiving solutionを回収する
25 mLのcold PBSが入ったwash trayを4枚用意する
1
150 μL cold PBS
測定サンプル
② i) Wash&Pre-incubateの①～③の操作を行う。 * Cold PBSを使用 (wash tray 1～4)
2～4
③ wash後、insertの底部を拭き、空のbottom plateへ移す
100 μL extraction solution
Option: Basal plateからサンプリングしてMass Balanceを求めることも可能です。
Quick Manual
2018/04
Transcellular

## Slide 5
i) Wash&pre-incubate
2
3
wash tray2～3で繰り返す
25 mLの37℃ HBSSが入ったwash trayを3枚用意する
① insertをwash trayに移し、insertからshipping mediumをアスピレートする
② insertに150 μLの37℃ HBSSを入れる
150 μL 37℃ HBSS
⑤ Pre-incubate
アスピレート
Wash tray 3
37℃ HBSS
1
Shipping medium
37℃ incubatorへ
(30 min)
③ insertのwash bufferをアスピレートしinsertの底部を拭いた後、空のトレイに移し、150 μLのpre-incubation solution
を入れる
Efflux
150 μL 37℃ pre-incubation solution
④ insertのwash bufferをアスピレートしinsertの底部を拭いた後、空のトレイに移し、150 μLの
pre-incubation solutionを入れる
各wellにそれぞれの条件に対応した300 μL pre-incubation solutionを入れる
Basal pre-incubation plate
Quick Manual
2018/04
* 25 mLよりも多いと、この後の操作においてコンタミネーションの原因となりますのでできるだけ正確に入れてください
* Insertを重ねる時は角から順番に入れていくと気泡が入りにくいです
* 万が一、気泡が入ってしまってもやり直す事はしないでください。コンタミネーションの原因となります
* 気泡が入った場合にはプレートの上に重たいものをのせて気泡を端に寄せてください

## Slide 6
ii) Assay
iii) Stop
アスピレート
① insertのpre-incubation solutionをアスピレートしinsertの底部を拭いた後、空のトレイに移す
③ 300 μLのreceiving solution (AtoB), dosing solution (BtoA) を入れたdosing plateにinsertを移す
② insertに150 μLのdosing solution (AtoB), apical receiving solution (BtoA) を加える
150 μL Dosing solution (A to B)
150 μL Apical receiving solution (B to A)
or
300 μL Receving solution (A to B)
300 μL Apical receiving solution (B to A)
or
37℃ incubatorへ
(90 min)
①insertの底部を拭き、空のトレイへ移す
② insertのapical receiving solutionを回収する。 (B to A)
③ basal plateのreceiving solutionを回収する。 (A to B)
測定サンプル
測定サンプル
Quick Manual
2018/04
Efflux
* Insertを重ねる時は角から順番に入れていくと気泡が入りにくいです
* 万が一、気泡が入ってしまってもやり直す事はしないでください。コンタミネーションの原因となります
* 気泡が入った場合にはプレートの上に重たいものをのせて気泡を端に寄せてください